## Slide 1: 毕设阶段讨论
20171120

## Slide 2: 目录
目标
设计方案
可行性分析
创新点

## Slide 3: 目标
实现iBGP的模型系统
  集中处理平台
    路由存储、策略管理、路由计算
    输入信息：更新的路由信息（宣告或者撤销）
    存储信息：
      Adj-RIB-In、Loc-RIB、Adj-RIB-Out
      每台路由器的配置文件（import filter、import attrs、export filter）、
    输出信息：每台路由器向外宣告的路由信息
路由计算优化
Notes: 系统设计、总体流程、ibgp信息发送 + ibgp集中式控制平台、
方案+细节

## Slide 4: 导致域内路由器rib表不同的原因
Next-hop不同（next-hop-self）
ebgp收到路由，入站过滤之后修改属性
  路由决策，传播
ibgp收到路由，入站过滤之后修改属性
  路由决策，不传播

## Slide 5: 设计方案1
集中存储，优化存储
  Ri收到一条update消息route1
  经过Ri的input-filter
    过滤掉，end
    没有过滤掉，执行Ri的route-map
  更新Ri的RIB-in，计算route1对应prefix的best-path
    Best-path未变，end
    Best-path改变，更新Ri的Loc-RIB；执行Ri的out filter:过滤掉，end；没有过滤掉，更新Adj-RIB-out，向外宣告【ebgp】
  Route1作为最优路径，输入其他域内边界路由器
    执行input-filter、route-map，更新自己的rib-in
    Best-path-cal，更新自己的Loc-RIB
    out-filter，更新RIB-out，向外宣告【ebgp】

## Slide 6: 可行性分析
传统思路
  集中进行路由存储、策略管理和路由优化
  和现有的BGP模式相同，保证正确性
解决
  iBGP的全连接问题
  全部路由，解决RR的震荡、环路等问题

## Slide 7: 创新点
路由信息不需要在域内传输
集中存储有优化空间

## Slide 8: 设计方案2
RIB-IN分路由器存储，统一进行路由计算
  Ri收到一条update消息route1
  经过各台路由器的input-filter
    过滤掉，end
    没有过滤掉，执行对应路由器的route-map
  分别根据每台路由器的rib-in和route1’计算Best-path
    未变，end
    Best-path改变，更新对应路由器的rib-in，执行out filter。
      过滤掉，end；
      没有过滤掉，更新Adj-RIB-out，向外宣告【ebgp】
有没有必要存储Rib-out？【否】
  断连后重连，邻居宣告所有的rib-out，可以通过configure
BGP配置的作用是什么？
  流量工程、运营商的利益：方案2是否可以达到？
  教育网的BGP配置复杂程度？都有哪些功能？

## Slide 9: 可行性分析
传统思路
  集中进行路由存储、策略管理和路由优化
  和现有的BGP模式相同，保证正确性
解决
  iBGP的全连接问题
  全部路由，解决RR的震荡、环路等问题

## Slide 10: 创新点
路由信息不需要在域内传输
集中存储优化
路由计算优化

## Slide 11: 其他工作
Quagga代码分析
真实拓扑测试

## Slide 12: Update Message
当收到一个从peer过来的update报文
  检查和peer之间的连接状态，是否为established
  检查update报文某些区域长度是否符合要求
  attr：通过bgp_attr_parse
  nlris(nlri + afi 地址簇+ safi子地址簇)
    bgp_nlri_parse_ip解析出来后，update或者withdraw
    放入adj-RIB-In
    前缀合法且入口过滤filter(deny\permit\dynamic)
    计算最优路由，更新Loc-RIB
    出口过滤：宣告，更新adj-RIB-Out
Notes: http://www.h3c.com.cn/MiniSite/Technology_Circle/Net_Reptile/The_Tthree/Home/Catalog/201010/696832_97665_0.htm

## Slide 13: Adj-RIB-In（bgp_adj_in）
数据
  Peer(bgpd.h文件)
    bgp：bgp_table(static routing config; routing info base)
    Remote as、remote id
    Local as、Local id
    Next hop
  Attr
    Prefix、Next Hop、MED-multi exit disc、LocPrf、As path
    Status codes（origin attribute）
      A-aggregate、B-Best、E-ebgp、I-ibgp、L-local
      Attr_extra：Weight等等
双向链表结构
Notes: 不管peer group，peer应该有packet接收和发送的buffer，peer还应该有一些port、ttl、desc等信息

## Slide 14: Adj-RIB-Out（bgp_adj_out）
数据
  Peer(bgpd.h文件)
    bgp：bgp_table(static routing config; routing info base)
    Remote as、remote id
    Local as、Local id
    Next hop
  Attr
    Prefix、Next Hop、MED-multi exit disc、LocPrf、As path
    Status codes（origin attribute）
      A-aggregate、B-Best、E-ebgp、I-ibgp、L-local
      Attr_extra：Weight等等
  bgp_advertise：prefix info、bgp info、双向链表结构
双向链表结构
Notes: 不管peer group，peer应该有packet接收和发送的buffer，peer还应该有一些port、ttl、desc等信息

## Slide 15: Loc-RIB
Adj-RIB-In中的BGP_INFO_SELECTED路由

## Slide 16: FIB
FIB更新
  Bgp_zebra_announce
    Zapi_ipv4_route
      FIB放在stream buffer
  Bgp_zebra_withdraw

## Slide 17: Import Attrs
bgp_input_filter
  Access_list_apply
  Prefix_list_apply
  As_list_apply
  Bgp_input_modifier
  Route_map_apply

## Slide 18: Export Attrs
Output routing filter ORF
  Prefix_list_apply（peer->orf_plist）
bgp_output_filter（bgp_announce_check调用）
  Access_list_apply
  Prefix_list_apply正则表达式
  As_list_apply

## Slide 19: Routing calculation
Bgp_info_cmp函数
  Weight：选值大的，仅在单个路由器有效
  Local preference：选值大的，域内有效
  Static>aggregate>redistribute>剩余路由
  As path 选短的
  Origin code选小的：igp<egp<不完整路由
  MED值选小的
  Ebgp路由>iBGP路由
  Igp metric选小的
  两个ebgp路由优先选择最老的路由
  选择router-id更低的路由
  选择邻居ip地址最小的路由
Notes: CCNP ROUTE 423页

## Slide 20: plan
Example
  8个node，4个ibgp，4个ebgp
  配置bgp config
  查看update信息包含哪些内容
  查看fib表和rib表项
  手动模拟过滤和路由计算【一张大表的情况下】
设计模型
  路由表项+策略：倾向用数据库保存，清晰
  Update信息和配置文件：json格式输入

## Slide 21: open
Version
My asn
Hold time
Bgp identifier
Option
  Capability
    Multiprotocol： AFI（ipv4）+SAFI（Unicast），reserved
    Route refresh：type
    Support for 4-octet AS number：type 、AS number
    Graceful restart capability

## Slide 22: 拓扑设计：
RR的话会震荡，iBGP：100里面的4个路由器全连接

## Slide 23: 初步测试
iBGP宣告
  Update消息
  RIB表变化
  举例
    R4向外宣告路由192.167.1.0/24
    查看R1、R2和R4的路由表，nexthop是R4向外宣告的地址

## Slide 24: 配置文件

## Slide 25: 暂存的创新点
全连接，从n^2到n
Adj-RIB-In仅存储一份
路由计算优化

## Slide 26: 附录：地址簇和子地址簇