## Slide 1: 毕设阶段讨论4
20180109

## Slide 2: 目录
路由算法修改的必要性
与RCP的区别
与SD-WAN的区别
评估方法

## Slide 3: 新型路由算法
集中资源，分布式计算方法
  路由经过每台边界路由器过滤后形态各异
两两比较属性的算法不够优：集合缩小到1
  Weight最高
  Local Preference最高
  AS path最短
  来自相同AS的MED最低+来自不同AS
  IGP metric最小
  Next-hop的router-id最小
  Next-hop的ip地址最小
Notes: 为什么要改？

## Slide 4: 新型路由计算-案例1： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C1-1收到路由，传到集中平台，1条路由
  C1-2收到路由，传到集中平台，2条路由
    RR1选从C1-2来的路由
    RR2选从C1-2来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C1-2来的路由
  C2收到路由，传到集中平台，3条路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 5: 新型路由计算·案例1： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C2收到路由，传到集中平台，3条路由
    RR1选从C1-1来的路由
    RR2选从C1-1来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C2来的路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 6: 新型路由计算-案例2： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-2，C2（C1-1先撤销再宣告）
  C1-2，C2，2条路由
    RR1选从C2来的路由
    RR2选从C2来的路由
    C1-1选从C2来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C2来的路由
  C1-1收到路由，传到集中平台，3条路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 7: 新型路由计算-案例2： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-2，C2， C1-1
  C1-1收到路由，传到集中平台，3条路由
    RR1选从C1-2来的路由
    RR2选从C1-2来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C2来的路由
分析：
路由顺序不同，最优路由选择不同：
  原则上C1-1的路由最优，但实际因为顺序不同，最优路由结果不同
    违背邻居AS设置MED值的初衷，当来自同一个AS，MED大的被排除
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 8: 新型路由计算-案例3： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C2，C1-1（ C1-2先撤销再宣告）
  C2，C1-1，2条路由
    RR1选从C1-1来的路由
    RR2选从C1-1来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-1来的路由
    C2选择从C2来的路由
  C1-2收到路由，传到集中平台，3条路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 9: 新型路由计算-案例3： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C2， C1-1， C1-2
  C1-2收到路由，传到集中平台，3条路由
    RR1选从C2来的路由
    RR2选从C2来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C2来的路由
分析：
路由顺序不同，最优路由选择不同：
  原则上C1-1的路由最优，但实际因为顺序不同，最优路由结果不同
    违背邻居AS设置MED值的初衷，当来自同一个AS，MED大的被排除
    当有3条路由时，C1-1是最合理的最优路由答案
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 10: 与RCP的区别

## Slide 11: 与SD-WAN的区别

## Slide 12: 评估方案