## Slide 1: 毕设阶段讨论3
20171229

## Slide 2: 目录
MED相关例子
路由算法
和已有工作的对比
系统的设计与实现
数据集验证verification
测试床设计

## Slide 3: 例子1-路由计算的正确性
路由反射
  发生路由信息环路

## Slide 4: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C1-1收到路由，传给RR1，RR1宣告C1-1给RR2
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1认为C1-2更优【IGP】，将通告给RR2的C1-1撤销，且RR1重新宣告C1-2
  C2收到路由，C2会把路由传给RR2，RR2有2条路由，C1-2和C2，RR2选择C2，并向RR1宣告C2
  RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-1、C1-2、C2 ，则C1-2和C2比较，C2胜出，C2和C1-1比较，C1-1胜出，则RR1将C1-1向外宣告
  RR2有两条路由C1-1和C2，RR2选C1-1（IGP），RR2向外宣告C1-1，撤销C2，则RR1仅有两条路由，RR1选择C1-2宣告
  路由震荡产生
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 5: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C1-1，C2，C1-2
  C1-1收到路由，传给RR1，RR1宣告C1-1给RR2
  RR2最优路由C1-1，C2收到路由，C2会把路由传给RR2，RR2有2条路由，C1-1和C2，RR2的最优路由未变
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1认为C1-2更优【IGP】，将通告给RR2的C1-1撤销，且RR1重新宣告C1-2
  RR2有2条路由C1-2和C2，根据MED选择C2，RR2将C2宣告
  RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-1、C1-2、C2 ，则C1-2和C2比较，C2胜出，C2和C1-1比较，C1-1胜出，则RR1将C1-1向外宣告
  RR2有两条路由C1-1和C2，RR2选C1-1（IGP），RR2向外宣告C1-1，撤销C2，则RR1仅有两条路由，RR1选择C1-2宣告
  路由震荡产生

## Slide 6: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C1-2， C1-1 ，C2
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1宣告C1-2给RR2
  C1-1收到路由，传给RR1，RR1最优路由未变
  C2收到路由，C2会把路由传给RR2，RR2有2条路由，C1-2和C2，RR2选择C2，并向RR1宣告C2
  RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-2、C1-1、C2 ，则C1-1和C2比较，C1-1胜出，C1-1和C1-2比较，C1-2胜出，则RR1最优路由未变
  RR1认为最优路由是C1-2，RR2认为最优路由是C2
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 7: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C1-2，C2， C1-1
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1宣告C1-2给RR2
  C2收到路由，C2会把路由传给RR2，RR2有2条路由，C1-2和C2，RR2选择C2，并向RR1宣告C2
  RR1有2条路由，选择C2，RR1宣告C2给RR2
  C1-1收到路由，RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-2、C2、 C1-1，则C1-1和C2比较，C1-1胜出，C1-1和C1-2比较，C1-2胜出，则RR1宣告C1-2给RR2
  RR2有两条路由，决策后最优路由不变
  RR1认为最优路由是C1-2，RR2认为最优路由是C2
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 8: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C2，C1-1，C1-2
  C2收到路由，传给RR2，RR2宣告C2给RR1
  C1-1收到路由，传给RR1，RR1认为C1-1更优【IGP】，RR1宣告C1-1给RR2
  RR2有两条路由C2和C1-1，RR2决策C1-1最优，RR2撤销C2
  C1-2收到路由，RR1有2条路由，C1-1和C1-2，RR1宣告C1-2给RR2
  RR2有两条路由C2和C1-2，RR2决策C2最优，RR2通告C2
  RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-1、C1-2、C2 ，则C1-2和C2比较，C2胜出，C2和C1-1比较，C1-1胜出，则RR1将C1-1向外宣告
  RR2有两条路由C1-1和C2，RR2选C1-1（IGP），RR2向外宣告C1-1，撤销C2，则RR1仅有两条路由，RR1选择C1-2宣告
  路由震荡产生
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 9: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C2，C1-2，C1-1
  C2收到路由，传给RR2，RR2宣告C2给RR1
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1认为C2更优【MED】
  C1-1收到路由，RR1有3条路由，C2，C1-2和C1-1，则C1-2和C1-1比较，C1-2胜出，C1-2和C2比较，C2胜出
  RR1认为最优路由是C2，RR2认为最优路由是C2
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 10: 例子2-路由计算的正确性
AS联邦
  路由信息环路
Notes: 再试一遍？到来顺序都走一遍

## Slide 11: 路由计算：与RR相似
Rb、Rc、Re
  Ra选Rb收到的路由，宣告给Rd
  Ra选Rc收到的路由，宣告给Rd
  Rd有Rc和Re过来的路由，选择Re
  Ra有三条路由，分别从Rb、Rc和Re，先比较Rc和Re选择Re，在Re和Rb之间Ra选Rb
  Rd有Rb和Re的两条路由，选择Rb，Ra选Rc
  路由震荡
Notes: 再试一遍？到来顺序都走一遍

## Slide 12: 目录
MED相关例子
路由算法
和已有工作的对比
系统的设计与实现
数据集验证verification
测试床设计

## Slide 13: 新型路由算法
集中资源，分布式计算方法
  路由经过每台边界路由器过滤后形态各异
两两比较属性的算法不可取：集合缩小到1
  Weight最高
  Local Preference最高
  AS path最短
  来自相同AS的MED最低+来自不同AS
  IGP metric最小
  Next-hop的router-id最小
  Next-hop的ip地址最小
Notes: 为什么要改？

## Slide 14: 路由计算：新路由先比较
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C1-1收到路由，传给RR1，RR1宣告C1-1给RR2
  C1-2收到路由，传给RR1，RR1认为C1-2更优【IGP】，将通告给RR2的C1-1撤销，且RR1重新宣告C1-2
  C2收到路由，C2会把路由传给RR2，RR2有2条路由，C1-2和C2，RR2选择C2，并向RR1宣告C2
  RR1有三条路由，按照到达顺序是C1-1、C1-2、C2 ，则C1-2和C2比较，C2胜出，C2和C1-1比较，C1-1胜出，则RR1将C1-1向外宣告
  RR2有两条路由C1-1和C2，RR2选C1-1（IGP），RR2向外宣告C1-1，撤销C2，则RR1仅有两条路由，RR1选择C1-2宣告
  路由震荡产生
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 15: 新型路由计算： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C1-1收到路由，传到集中平台，1条路由
  C1-2收到路由，传到集中平台，2条路由
    RR1选从C1-2来的路由
    RR2选从C1-2来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C1-2来的路由
  C2收到路由，传到集中平台，3条路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 16: 新型路由计算： 新路由先比较【无关】，消除域内震荡
路由到达顺序C1-1，C1-2，C2
  C2收到路由，传到集中平台，3条路由
    RR1选从C1-1来的路由
    RR2选从C1-1来的路由
    C1-1选从C1-1来的路由
    C1-2选从C1-2来的路由
    C2选择从C2来的路由
Notes: 123
132
213
231
312
321

## Slide 17: 目录
MED相关例子
路由算法
和已有工作的对比
系统的设计与实现
数据集验证verification
测试床设计

## Slide 18: 和已有工作的对比
关注点 | RR | AS Con | SoftRouter | RCP | RFCP | 新型iBGP
路由可扩展性：不需要全连接 | P | P | P | P | P | P
路由计算：基于全部路由，解决因缺少 全部路由导致的转发环路、路由震荡 | O | O | P | P | P | P
减少域内路由流量 | O | O | O | P | O | P
优化路由存储 | O | O | O | P | O | P
消除域内路由震荡，减少路由计算 | O | O | O | O | O | P
RCP：通过iBGP传到集中控制平台，在RCP平台上传给其余边界路由器，经过其余边界路由器的过滤之后，将表项加入其余边界路由器，之后进行路由计算，将每台边界路由器的最优路由向外宣告
不同之处：
ebgp过滤也在RCP平台;RCP平台上有3个表【Rib-in\loc-rib\rib-out】;传统的路由计算；
Notes: 新型的可以减少路由震荡：因为rcp计算时两两比较，不同时刻路由会有不同的计算结果，两台机器，到达路由不一样计算结果不同，就会产生震荡
第二个问题：根本性不同，优势不明显？【RCP举个反例】

## Slide 19: 系统的设计与实现
集中平台
  单独完成一个C++系统（与quagga进行通信）
边界路由器
  修改quagga
    iBGP相关的代码
    eBGP相关的代码

## Slide 20: 数据集验证
网络拓扑
  确定一个自治系统的拓扑结构
实际路由信息
  输入外网ebgp路由，Route view输入外界路由
  检测集中控制平台路由的正确性和计算速率
验证拓扑结构下的路由
  教育网某台核心路由器的路由表
Notes: 第三个问题：边界路由器输入的BGP来源，总体怎么去做evaluation（RCP）【BGP实验，集中路由平台相关】

## Slide 21: 测试床设计
自治系统内边界路由器规模
  几台边界路由器
  几十台边界路由器
  几百台【有些困难】