## Slide 1: 毕设阶段讨论5
20180126

## Slide 2: 后续工作
方案的优点
  集中平台并行计算：
    加速收敛时间，减少域间路由流量
  基于全部路由进行计算
    消除RR和AS联邦引起的路由震荡、转发环路
  优化路由存储 && 路由计算
已有工作SD-WAN的区别
  路由计算
系统实现
  调研：轻量级的bgp开源软件
  实现：重写集中控制平台

## Slide 3: 系统设计与实现
20180129

## Slide 4: 与SD-WAN的区别
看过的资料
  http://blog.ipspace.net/2015/07/routing-protocols-and-sd-wan-apples-and.html
    SD-WAN新功能：防火墙、负载均衡（TCP优化方案）
  https://www.google.com/patents/WO2018006163A1?cl=en
    BIRD修改之后实现的BGP、OSPF
  https://mp.weixin.qq.com/s/L7JtpVsv80gYkyteLzxN3g
    SD-WAN & BGP思想：控制平面管理policy和路由计算

## Slide 5: 调研开源系统
Quagga
BIRD
xorp
Exabgp
Openbgpd
gobgp

## Slide 6: 调研开源系统
    看过的资料：开源系统-不转发流量，只接受或者发送BGP
  https://keepingitclassless.net/2015/05/open-source-routing-comparison/
  https://serverfault.com/questions/416311/quagga-vs-xorp-vs-bird-linux-bgp-router-recommendation
  https://www.reddit.com/r/networking/comments/45lddu/exabgp_vrrp_vs_vyos_vs_bird_vs_quagga/
  https://www.euro-ix.net/m/uploads/2016/04/24/EuroIX_GoBGP_20160419.pdf
  https://labs.ripe.net/Members/wouter_miltenburg/Researchpaper.pdf
    Quagga：多协议，C，配置文件比较友好，zebra和vtysh进程，可用版本比较新
    BIRD：多协议，和Quagga类似，脚本实现配置，重新配置的时候需要指示守护进程重新加载，内存占用率低，
    Xorp：最新12，多进程协议，多协议,稳定但陈旧的实现，开发从xorp获取信息的模块需要时间
    Exabgp：python，代码容易扩展，数据平面以外没有本地FIB，开发文档不全，速度和内存比bird差很多，高度可编程，可扩展性差（100peer会跪），没有rib只有rib-out
    Openbgpd：最新09，缺乏文档需要花时间研究代码，需要创建一个存储模块，
    Gobgp：Go语言，速度和内存和bird差不多但比quagga好

## Slide 7: 系统设计
方案一：
  边界路由器：exabgp
  集中平台：exabgp
方案二：
  边界路由器：Quagga
  集中平台：exabgp
    【需要研究透，那边界路由器也选exabgp】

## Slide 8: 修改的部分
边界路由器
  收到ebgp路由，进行policy过滤，将路由通过ibgp传给集中平台
  收到ibgp路由，进行policy过滤，将路由通过ebgp宣告出去
集中平台
  收到ibgp路由，进行policy过滤，计算每台域内路由器的最优路由，将路由通过ibgp转发给边界路由器
Step one
  路由策略、路由计算、路由存储暂时不变